ПРОЧНОСТНАЯ ОЦЕНКА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ,

полученной участником похода группы И. Дятлова в феврале 1959 г., по заданию ОО Интернет - Центра гражданского расследования трагедии дятловцев)

1. Проломлен участок височной кости в виде эллипса с осями 8,5 х 3 см на глубину 2 см (рис. 1).

2. Проведем    энергетический    расчет    разрушения    височной    кости, используя такой прочностной параметр как ударная вязкость ауд - эта энергия, необходимая для разрушения единицы поверхности. По данным кафедры судебной медицины  1-го ММИ (автор С.А. Корсаков) [1] для костей черепа

В том же источнике для людей возраста 20.. .29 лет для костей черепа

Исходя из этих данных, возьмем для расчета

Рассчитаем поверхность разрушения

где   h =0,5 см -толщина височной кости.

Длина эллипса [2]

Здесь   а=4,25   см,     b=1,5   см  - размеры  полуосей

эллипсоидного участка разрушения.

Энергия, затраченная на разрушение кости,

Разрушение, скорее всего, произведено телом массой m, летевшим со скоростью v.

Кинетическая энергия этого тела

была затрачена на разрушение кости, т.е.

(1)

По формуле (1) построен график зависимости величины массы m от скорости v, при которой произошло разрушение кости (рис. 2).

Сопоставим результаты энергетического расчета с некоторыми литературными данными.   В [1] приведены данные о характере разрушения кости черепа от силы удара F,  энергии удара W и скорости соударения v.

Так, при F=520 кг, W= 3,9 кгм= 38,3 Дж,  v=3,8м/c наблюдалось образование нескольких трещин длиной 2...3 см.

При  F=580 кг, W= 4,7 кгм= 46 Дж, v=4,5м/с наблюдались проломы соединений костей.

При F=800 кг, W= 7 кгм= 68,67Дж, v=6м/с разрушался свод черепа.

При F=1100 кг, W= 10,3 кгм=101Дж, v=6,8m/c происходит полный перелом костей основания черепа.

Как видим, рассчитанная энергия разрушения в сопоставлении с этими данными находится в районе нижней возможной границы разрушения костей черепа.

3.Проведем теперь силовую оценку разрушения кости и сопоставим результаты.

Кость   как   хрупкий   материал   лучше   работает   на   сжатие,   чем   на

растяжение.

У E.L. Evans и H.R. Lissner [1] даются пределы прочности теменной

кости на растяжениеи на сжатие

У J.H. McElhaney [1] дается формула для расчета предела прочности на растяжение в радиальном направлении:

При С=0,8 [3].

[3]	(4)

Для квадратной пластины Сi=0,1265.

(5)

P=mg - суммарная статическая нагрузка на пластину.

Для   модуля   упругости   кости   в   литературе   приводятся   довольно

противоречивые данные.

Так по E.L. Evans и H.R. Lissner [1]

Е=(1,2....5,3)105  ψ=(0,076... 0,337)105 кг/см2.

По J.H. McElhaney [1]

Есжрад =(3,5 ±2,1)105  ψ =(0,088...0,356)105 кг/см2.

Есжтанг=(8,1±4,4) 105  ψ =(0.235...0,79] 105 кг/см2.

По ПИ. Новикову [1] при изгибе Е=0,75 * 105 кг/см2, а при растяжении Е=1,68 * 105 кг/см2.

По А.П. Громову и В.Г. Дербоглаву [1] Е=0,816*105 кг/см2 (для 28 лет).

Поскольку расчет ведется по изгибу пластины, будем ориентироваться на средние значения Е=0,75 * 105 кг/см2. Исследуем диапазон Е=(0,3... 1) 105 кг/см2. Подставляем формулы (3), (4), (5) в (2):

(6)

При h=5*10-3м, g=9,81 м/с2, b=0,12 м, Е=(0,5...1)104МПа

(7)

Предполагая, что на сжатие кость выдерживает ~ в 2 раза большие нагрузки, получаем

Рассчитаем по инженерной теории удара максимальные динамические напряжения в кости

(2)

где:    - максимальное напряжение от статического действия силы,

а-коэффициент динамичности рассчитывается по формуле

(3)

В формуле (3)   δсто - прогиб в точке соударения от статического действия силы.

Представим расчетную схему вспомогательной статической задачи в виде шарнирно опертой по контуру квадратной пластины (рис. 3): b = 12 см, h=0,5 см, размеры области приложения распределенной нагрузки: ai=8,5cM, bi=3 см.

Максимальное статическое напряжение [3]

Построим по формуле (7) графикипри нижнем, среднем и

верхнем значениях Е (рис.4). Причем, значения m и v соответствуют графику на рис.2(при    этих значениях происходит разрушение кости  по энергетическому расчету). На этих графиках приведены также уровни пределов прочности при растяжении и сжатии по данным различных исследователей.

Из этих графиков можно сделать следующие выводы:

1). Поскольку разрушение при силовом подходе происходит при условии  ,а   графикив   большинстве   случаев   находятся   выше уровней пределов прочности, то разрушение костей черепа при заданных условиях вполне вероятно.

2). Результаты  расчетов  по  энергетическому  и   силовому  подходам

коррелируют,  что дает определенную уверенность в корректности расчетов.

ЛИТЕРАТУРА

[1]      А.П. Громов.      Биомеханика     травмы      (повреждение      головы, позвоночника, грудной клетки). М.: Медицина, 1979, 275 с.

[2] Справочник машиностроителя. T.I. M.: Машгиз, 1960, 592 с.

[3] Справочник машиностроителя. Т.З. М.: Машгиз, 1962, 652 с.

Доктор технических наук, профессор    (подпись, дата)     Г.А.Куриленко